## Slide 1
WIIM ULTRA HI-FI SYSTEM
연결 · 설정 · 사용법 가이드
WiiM Ultra · Topping DX9 Discrete · Genelec G2 · JBL 4305P
스트리밍(Tidal) · PC · 스마트폰 · PS4/PS5 소스 연결부터
foobar2000 · WiiM 앱 · Tidal 설정, 케이블/포트 정리까지

## Slide 2
CONTENTS
목차
01
시스템 구성도 & 신호 흐름
02
WiiM Ultra 필수 설정
03
WiiM 앱 룸 보정 & 스피커 프로필
04
Topping DX9 볼륨 모드 & 출력 설정
05
스피커 전환 조작 순서
06
Tidal 앱 설정 (스마트폰)
07
PC(Windows) 연결 — USB / 무선
08
Mac 연결 — USB / 무선
09
PS4 연결 (HDMI 오디오 추출기)
10
FW324 채널 스위치 설정 (2CH vs PASS)
11
PS4 · DX9 포트 연결 Q&A
12
PS4 블루레이 재생 체크리스트 & 순서
13
PS5 연결 안내
14
케이블 · 포트 총정리
15
볼륨 안전 체크리스트
WiiM Hi-Fi System Guide
2

## Slide 3
OVERVIEW
시스템 구성도 & 신호 흐름
소스
(Tidal 스트리밍 / PC / 스마트폰 / PS4·PS5)
WiiM Ultra
(네트워크 스트리머 · 볼륨 100% 고정)
Topping DX9 Discrete
(DAC · 프리앰프, PRE 모드)
Genelec G2 / JBL 4305P
(액티브 스피커)
→
→
→
연결 케이블 구간
소스 → WiiM Ultra
Wi-Fi(Tidal Connect/DLNA) · USB(PC/Mac 직결 시 DX9행) · Bluetooth/AirPlay(보조)
WiiM Ultra → DX9
동축(Coaxial) 케이블 권장 (임시: 광 Optical 케이블)
DX9 → Genelec G2
PRE RCA OUT → G2 RCA IN (언밸런스)
DX9 → JBL 4305P
PRE XLR OUT → 4305P Balanced XLR IN (밸런스)
PC/Mac → DX9(직결)
USB A-to-B (또는 USB-C to B) 케이블 → DX9 USB 입력
WiiM Hi-Fi System Guide
3

## Slide 4
WIIM ULTRA
WiiM Ultra 필수 설정 항목
오디오 출력 (Audio Output)
장치(Devices) → 톱니바퀴(설정) → 오디오 출력
동축 연결: Coaxial 선택 (정식 연결)
임시 광케이블: Optical 선택
고정 볼륨 출력 (Fixed Volume Output)
반드시 ON(활성화)으로 설정
WiiM 내부 디지털 볼륨 연산을 거치면 음질 손실 발생
볼륨은 100% 고정, 실제 크기 조절은 DX9 리모컨에서만
해상도 설정 (Audio Resolution)
설정 → 오디오 출력 → 해상도 설정
동축 연결: 24bit/192kHz 최대치 고정
광케이블: 192kHz 시도 → 끊기면 96kHz로 하향
대기 모드 (Standby Mode)
설정 → 실행 시간(Standby Timeout)
Never(안 함) 또는 2시간 이상 권장
Tidal Connect 연결 안정성 향상
WiiM Hi-Fi System Guide
4

## Slide 5
WIIM APP
룸 보정(Room Correction) & 스피커별 프로필
스피커마다 물리 특성이 달라 반드시 각각 따로 측정·저장해야 합니다.
1
Genelec G2 측정
DX9 출력을 PRE RCA로 설정
장치 → 설정 → Room Correction 진입
청취 위치에서 스마트폰 마이크로 스캔
저장 시 이름: "Genelec G2"
2
JBL 4305P 측정
DX9 출력을 PRE XLR로 변경
New Measurement로 새 측정 시작
동일 청취 위치에서 스캔 진행
저장 시 이름: "JBL 4305P"
3
전환 시 불러오기
DX9 리모컨 OUT 버튼으로 단자 변경
WiiM 앱 → Room Correction 목록 진입
해당 스피커 프로필 터치 → 즉시 활성화
측정 전 소음원(에어컨 등) 차단 권장
WiiM Hi-Fi System Guide
5

## Slide 6
TOPPING DX9
DX9 볼륨 모드 — DAC vs PRE
WiiM Ultra 쪽 설정
고정 볼륨(=DAC 모드 형태)
볼륨 조절 불가, 100% 디지털 원본 그대로 송출
디지털 볼륨 연산에 의한 음질 열화(손실) 차단 목적
비트-퍼펙트(Bit-Perfect) 완성의 첫 단계
Topping DX9 쪽 설정
PRE(프리앰프) 모드
화면에 -dB(감쇠) 형태로 볼륨 표시, 리모컨으로 조절
액티브 스피커(G2/4305P) 사용 시 반드시 PRE 모드 필요
DAC 모드로 두면 100% 신호가 그대로 꽂혀 스피커·청력 손상 위험
참고
왜 -dB로 표시될까? '최대 신호(0dB)에서 얼마나 깎아내는가'를 나타내는 표준 표기법입니다. -50dB~-40dB처럼 충분히 낮춘 상태로 시작 후 서서히 올리는 것이 안전합니다.
WiiM Hi-Fi System Guide
6

## Slide 7
TOPPING DX9
DX9 출력 단자 연결 (PRE RCA / PRE XLR)
Genelec G2 연결
케이블: RCA 케이블 (언밸런스)
DX9 후면 "PRE RCA OUT" → G2 RCA IN
DX9 출력 모드: PRE RCA로 설정
RCA는 XLR보다 신호 전압이 낮아 상대적으로 안전
JBL 4305P 연결
케이블: XLR 케이블 (밸런스)
DX9 후면 "PRE XLR OUT" → 4305P Balanced XLR IN
DX9 출력 모드: PRE XLR로 설정
주의: LINE 출력 단자 아님! PRE 단자에만 연결(LINE은 볼륨 우회, 최대음량 고정 출력)
볼륨 안전: XLR 연결은 RCA보다 신호 전압이 약 2배 높아 같은 볼륨 수치에서도 소리가 더 크게 납니다. G2 → 4305P 전환 시 DX9 볼륨을 -50dB~-60dB로 미리 낮춘 뒤 단자를 전환하세요.
WiiM Hi-Fi System Guide
7

## Slide 8
WORKFLOW
스피커 전환 시 조작 순서 (3터치 요약)
1
DX9 리모컨
OUT 버튼
원하는 스피커 단자 선택
G2 → PRE RCA / 4305P → PRE XLR
(전환 전 볼륨 -50dB 이하로 낮추기)
→
2
스마트폰
음원 선택
Tidal / Media Server / USB 라이브러리 등에서
듣고 싶은 곡 선택
→
3
WiiM 앱
Room Correction
해당 스피커용으로 저장한
보정 프로필(Genelec G2 / JBL 4305P)을
터치하여 활성화
WiiM Hi-Fi System Guide
8

## Slide 9
TIDAL APP
Tidal 앱 설정 (스마트폰)
① 오디오 품질 Max 고정
프로필 → 설정 → Audio Quality
Wi-Fi Streaming: Max (24bit/192kHz FLAC)
Cellular: Max 권장 (데이터 절약 시 High)
② Tidal Connect로 WiiM Ultra 지정
재생화면 스피커 아이콘 → 기기 목록에서
"WiiM Ultra (Tidal Connect)" 선택
블루투스/AirPlay 대신 반드시 이 방식 사용
③ 스마트폰 볼륨 버튼 무반응은 정상
WiiM 고정 볼륨 ON 시 폰 볼륨 버튼 무효
비트-퍼펙트 정상 작동 증거
소리 크기는 DX9 리모컨으로만 조절
MQA 패스스루
OFF(비활성화) 권장
Tidal 메인 고음질이 FLAC으로 전환되어
꺼두어도 무방
WiiM Hi-Fi System Guide
9

## Slide 10
PC · WINDOWS 11
PC 연결 — 방법 1: USB 직결 (정석)
필요 케이블 · 포트
USB A-to-B 케이블 (또는 PC가 USB-C면 C-to-B) · PC USB 포트 → DX9 후면 "USB" 입력 단자
DX9 & Windows 설정
DX9 리모컨 IN 버튼 → 입력을 USB로 변경 (출력은 PRE RCA/XLR 유지)
토핑 공식 홈페이지에서 DX9 전용 ASIO 드라이버 설치
Windows 소리 설정 → 출력 장치를 "Topping USB Audio"로 선택
foobar2000 설정
Preferences(Ctrl+P) → Playback → Output
Device: "ASIO : TOPPING USB Audio Device" 우선 선택
오류 시 대안: "WASAPI (exclusive) : 스피커(TOPPING USB Audio)"
PC Tidal 앱 설정
출력 장치를 "TOPPING USB Audio"로 선택 → More settings → Use Exclusive Mode ON, Force Volume ON (볼륨 100% 고정, 조절은 DX9 리모컨으로)
WiiM Hi-Fi System Guide
10

## Slide 11
PC · WINDOWS 11
PC 연결 — 방법 2: WiiM 네트워크 스트리밍
PC와 오디오 장비 간 직접 케이블 연결 없이, 같은 공유기(Wi-Fi/유선 랜)에만 연결되어 있으면 됩니다.
PC 음악 파일 재생 (DLNA)
foobar2000에 "UPnP/DLNA Renderer"(Media Server) 컴포넌트 설치
WiiM Home 앱 → Browse → Media Server → 내 PC(foobar2000) 선택
WiiM Ultra가 무선으로 파일을 받아 DX9으로 전송 (동축 케이블 유지)
PC Tidal 앱 (Tidal Connect)
재생화면 스피커 아이콘 클릭
"Tidal Connect" 구역에서 WiiM Ultra 선택
PC 앱은 리모컨 역할, 음악 데이터는 WiiM이 직접 수신 → 음질 손실 없음
WiiM Hi-Fi System Guide
11

## Slide 12
MAC
Mac 연결 — USB 직결 & 무선 스트리밍
방법 1: USB 직결
케이블: USB-C to B 케이블 → Mac USB-C 포트 ↔ DX9 후면 USB 입력
DX9 입력을 USB로 변경
Command+Space → "오디오 MIDI 설정" 실행 → Topping DX9 선택 → 출력 포맷을 최대 샘플레이트로 변경
foobar2000(Mac): Settings → Output → Device에서 Topping DX9 선택 (별도 드라이버 불필요, Core Audio)
Tidal(Mac): Tidal 메뉴 → Settings → Streaming → Sound output = Topping DX9, More settings → Exclusive mode ON
방법 2: 무선 네트워크
Mac에 Muso / Plex / MinimServer 등 UPnP·DLNA 미디어 서버 앱 설치 후 음악 폴더 지정
WiiM Home 앱 → Browse → Media Server에서 Mac 라이브러리 검색·재생
Tidal(Mac) 재생화면 스피커 아이콘 → WiiM Ultra 선택 (Tidal Connect)
Mac 앱은 리모컨 역할, WiiM이 직접 서버에서 음원 수신 → 음질 손실 없음
어떤 방법이든 볼륨 조절은 Mac이 아닌 DX9 리모컨(-dB)으로 수행
WiiM Hi-Fi System Guide
12

## Slide 13
PS4
PS4 블루레이 연결 — HDMI 오디오 추출기
PS4는 오디오를 HDMI로만 출력하므로, HDMI 신호에서 소리만 분리하는 HDMI 오디오 추출기가 반드시 필요합니다.
준비물
PS4 · HDMI 오디오 추출기 · HDMI 케이블 2개 · 광(TOSLINK) 케이블 · Topping DX9 · 액티브 스피커(G2/4305P)
PS4
HDMI 오디오
추출기
TV / 모니터
(HDMI OUT)
→
→
↓ (Optical)
Topping DX9
(OPT IN)
→
Genelec G2 /
JBL 4305P
PS4 설정
설정 → 사운드와 화면 → 오디오 출력 설정 → 주 출력 단자: HDMI 출력 / 오디오 포맷(우선): Linear PCM
DX9 설정
입력: OPT(또는 COAX) / 출력: PRE RCA(G2) 또는 PRE XLR(4305P) / 볼륨 -50dB부터 서서히 상향
전원 필수
추출기 동봉 USB 전원 케이블을 PS4 전면 USB나 충전기에 연결해야 신호 끊김 없이 안정 작동
WiiM Hi-Fi System Guide
13

## Slide 14
PS4
HDMI 오디오 추출기 추천 & 임시 대안
추천 제품
Coms HDMI 2.0 오디오 추출기 (PV481) — 4K/60Hz, HDR, HDCP2.2 지원, 광+3.5mm 출력
라이트컴 COMS HDMI 4K 오디오 추출기 (BT162 등) — 소형, 가성비, 광출력 지원
COMS FW324 — 4K 패스스루 + 광출력, 현재 시스템에 적합 확인됨
설치 시 필수 체크
전원 공급: 동봉 USB 케이블을 PS4 USB 포트나 충전기에 필수 연결
EDID/채널 스위치: 2CH 또는 PASS로 고정 (5.1CH 금지)
HDMI IN=PS4 신호 입구, HDMI OUT=모니터로 나가는 출구, Optical OUT=DX9행 오디오 출구
추출기가 없을 때: 모니터 헤드폰 단자 임시 연결
필요 케이블: 3.5mm to RCA Y케이블 (JBL 4305P는 3.5mm to 3.5mm AUX 케이블도 가능)
연결: PS4-모니터 HDMI 연결 유지 → 모니터 후면 3.5mm 헤드폰 단자에 Y케이블 연결 → 반대쪽 RCA를 스피커 입력에 연결
한계: DX9을 거치지 않아 모니터 내장 저가 DAC 음질 (화이트노이즈 가능) / 볼륨은 모니터 자체 메뉴로 조절, 10~20 이하로 낮춰 시작
WiiM Hi-Fi System Guide
14

## Slide 15
PS4 · FW324
채널 스위치 설정 — 2CH vs PASS
2CH (2.0CH) — 강력 권장
작동 방식: 추출기가 PS4에게 "2채널 장비"임을 알려 소리를 2채널(스테레오) LPCM으로 직접 다듬어 내보내게 함
장점: 블루레이의 멀티채널(5.1CH 등) 음원도 PS4가 깔끔하게 2채널로 다운믹스 → 디코딩 꼬임·신호 누락 없이 DX9 전달
2.0CH 표기 = 2채널(좌/우 스테레오), ".0"은 서브우퍼 없는 순수 2채널을 의미
PASS 모드 — 비권장
작동 방식: 추출기가 간섭하지 않고, 연결된 모니터/TV가 지원하는 오디오 스펙 신호를 PS4가 그대로 통과시킴
단점: 모니터/TV가 5.1채널 등 멀티채널을 지원하면 PS4가 멀티채널 신호를 그대로 송출할 수 있음
결과: DX9은 2채널 전용 DAC이라 소리가 안 나오거나, 노이즈만 나오거나, 센터채널(보컬)이 빠지는 현상 발생 가능
최종 추천: 2채널 하이파이 시스템(DX9 + Genelec G2 / JBL 4305P) 환경에서는 고민 없이 스위치를 [2CH] (2.0CH)로 고정하면 소리 끊김이나 신호 충돌 없이 가장 안정적이고 깨끗한 음질을 얻을 수 있습니다.
WiiM Hi-Fi System Guide
15

## Slide 16
PS4 · DX9
포트 연결 Q&A
Q. PS4 전면 USB 포트, 아무 곳이나 꽂아도 될까?
A. 네, 상관없습니다. PS4 전면 2개 포트 모두 동일한 5V 전력을 공급하는 표준 USB 포트입니다.
대기 모드(Rest Mode) 사용 팁: [설정]→[절전 모드 설정]→[대기 모드에서 사용 가능한 기능 설정]→[USB 포트에 전원 공급]을 '3시간' 또는 '항상'으로 설정하면 대기 중에도 추출기에 전원 공급
포트가 부족하면 스마트폰 충전 어댑터(5V)에 꽂아 콘센트 연결도 가능
Q. DX9 후면 OPT1 / OPT2 중 아무데나 연결해도 될까?
A. 네, 두 단자 모두 기능·성능이 100% 동일하여 아무 곳에나 연결 가능합니다.
단, 연결한 포트 번호에 맞춰 DX9 입력 소스(IN) 설정을 정확히 맞춰야 소리가 남
OPT1에 꽂았다면 → 입력을 OPT1로 선택 / OPT2에 꽂았다면 → 입력을 OPT2로 선택 (음질 차이 없음)
WiiM Hi-Fi System Guide
16

## Slide 17
PS4
블루레이 재생 체크리스트 & 플레이 순서
최종 점검 4가지
✓
모니터 전원 켜기 & 입력을 FW324가 연결된 HDMI 포트로 전환
✓
COMS FW324 스위치: 2.0CH로 놓여 있는지 확인
✓
DX9 입력 모드(IN): 광케이블 위치에 맞춰 OPT1 또는 OPT2로 설정
✓
DX9 볼륨: 폭음 방지를 위해 -50dB ~ -60dB로 미리 낮추기
참고: PS4 사운드는 PS4 → FW324 → DX9 → 스피커로 바로 전달되며 WiiM Ultra를 거치지 않습니다. 따라서 WiiM 앱의 Room Correction(룸 보정)은 PS4 소리에는 적용되지 않으며, WiiM 앱 설정은 신경 쓰지 않으셔도 됩니다. 룸 보정은 WiiM Ultra로 직접 재생할 때(Tidal Connect, YouTube Music, USB 음원 등)만 작동합니다.
플레이 순서
1
모니터 · PS4 전원 켜기
모니터 입력을 FW324 연결 HDMI 포트로 전환 → PS4 켜고 블루레이 디스크 삽입
2
스피커 선택 (DX9 OUT)
Genelec G2 → PRE RCA / JBL 4305P → PRE XLR
3
블루레이 재생 시작
타이틀 재생 → Audio Setup에서 2ch LPCM 또는 Stereo Uncompressed 트랙 선택
4
볼륨 올리기
DX9 리모컨으로 볼륨을 서서히 올려 적정 음량 맞추기
WiiM Hi-Fi System Guide
17

## Slide 18
PS5
PS5 연결 안내
PS4와 동일한 원리 적용
PS5도 PS4와 마찬가지로 오디오 신호를 HDMI로만 출력하므로, HDMI 오디오 추출기를 거쳐 DX9으로 신호를 분리해야 합니다.
연결 구조 동일: PS5 HDMI → 추출기 HDMI IN / 추출기 HDMI OUT → TV·모니터 / 추출기 Optical(광) OUT → DX9 OPT IN
PS5는 4K/HDR 및 고해상도 영상 신호를 사용하므로, 추출기 선택 시 4K 60Hz·HDR·HDCP 2.2~2.3 패스스루를 지원하는 모델(예: Coms PV481, COMS FW324 등 4K 대응 제품)을 사용하는 것이 안전합니다.
DX9 설정도 PS4와 동일: 입력 OPT(또는 COAX), 출력 PRE RCA(G2) / PRE XLR(4305P), 재생 시작 시 볼륨을 -50dB 부근으로 낮춘 후 서서히 상향합니다.
PS5 [설정] → [사운드] → [오디오 출력]에서 출력 기기를 HDMI로, 오디오 포맷을 무손실 계열(예: Linear PCM/무압축)로 지정해 두면 추출기와 DX9으로 원음에 가까운 신호가 전달됩니다.
WiiM Hi-Fi System Guide
18

## Slide 19
SUMMARY
케이블 · 포트 총정리
구간
케이블
포트/단자
소스(스트리밍) → WiiM Ultra
Wi-Fi (무선, Tidal Connect/DLNA)
네트워크 연결 (공유기)
PC/Mac → WiiM Ultra (무선)
Wi-Fi/유선 랜 (동일 네트워크)
-
PC → DX9 (직결)
USB A-to-B
PC USB 포트 ↔ DX9 USB IN
Mac → DX9 (직결)
USB-C to B
Mac USB-C 포트 ↔ DX9 USB IN
WiiM Ultra → DX9
동축(Coaxial) 케이블 (권장) / 광(Optical) 케이블 (임시)
WiiM COAX/OPT OUT ↔ DX9 COAX/OPT IN
DX9 → Genelec G2
RCA 케이블
DX9 PRE RCA OUT ↔ G2 RCA IN
DX9 → JBL 4305P
XLR 케이블
DX9 PRE XLR OUT ↔ 4305P Balanced XLR IN
PS4/PS5 → 추출기
HDMI 케이블
PS4/PS5 HDMI ↔ 추출기 HDMI IN
추출기 → TV/모니터
HDMI 케이블
추출기 HDMI OUT ↔ TV/모니터 HDMI IN
추출기 → DX9
광(TOSLINK) 케이블
추출기 Optical OUT ↔ DX9 OPT IN
추출기 전원
USB 전원 케이블(동봉)
PS4/PS5 전면 USB 또는 충전기
(대안) 모니터 → 스피커
3.5mm to RCA Y케이블
모니터 헤드폰 단자 ↔ 스피커 RCA/AUX IN
WiiM Hi-Fi System Guide
19

## Slide 20
SAFETY
볼륨 안전 체크리스트
✓
WiiM Ultra: Fixed Volume Output(고정 볼륨) 항상 ON
✓
DX9: 반드시 PRE(프리앰프) 모드로 사용 (DAC 모드 금지)
✓
스피커 전원을 켜기 전, DX9 볼륨을 -50dB~-60dB로 낮춰둔다
✓
G2 → 4305P 전환 시 XLR 신호 전압이 더 높으므로 미리 볼륨을 추가로 낮춘다
✓
DX9 후면 PRE 단자와 LINE 단자를 혼동하지 않는다 (LINE은 볼륨 우회, 최대음량 고정)
✓
PS4/PS5 블루레이 재생 시작 전 -50dB 이하에서 시작해 서서히 상향
✓
소리 크기 조절은 항상 DX9 리모컨(-dB)으로만 수행 (소스 기기 볼륨 X)
WiiM Hi-Fi System Guide
20